## Slide 1: Dữ liệu điện mặt trời: từ inverter đến TimeXer
Luồng thu thập và xử lý · dự báo sản lượng 24 giờ tới

## Slide 2: Tổng quan luồng dữ liệu
Hình 1
1
Thu thập
Inverter + thời tiết
2
Làm sạch
Bỏ trùng, spike, đứng giá
3
Gộp giờ
5 phút → 1 giờ, lấp trống
4
Dịch +24h
Thời tiết thành dự báo
5
Xuất CSV
Chia 70/10/20
Notes: Năm bước, mỗi bước một việc. Màu cam = dữ liệu PV (nội sinh), xanh = thời tiết (ngoại sinh), đỏ = xử lý lỗi.

## Slide 3: Hai nguồn, một khóa thời gian
Bước 1
Inverter
nội sinh · biến cần dự báo
Biến
Công suất AC (W)
Tần suất
5 phút
Nguồn
Xuất CSV từ app inverter
Thời tiết
ngoại sinh · biến hỗ trợ
Biến
Bức xạ, mây, nhiệt, ẩm, gió
Tần suất
1 giờ
Nguồn
Open-Meteo API (miễn phí)
+
Ghép theo thời điểm (giờ địa phương)
Notes: Inverter cho biến mục tiêu; thời tiết lấy theo tọa độ mái nhà. Hai nguồn ghép bằng cột thời gian sau khi đưa về cùng múi giờ.

## Slide 4: Sản lượng bám theo bức xạ
Hình 2
Dữ liệu minh họa: thời tiết TMY2 Miami (NREL, kèm pvlib) · PV mô phỏng 5 kWp bằng pvlib · lỗi logger được giả lập
Chart: Sản lượng PV (kWh mỗi giờ)
Chart: Bức xạ GHI (W/m²)
0,99
hệ số tương quan PV – bức xạ
Ngày mây (18–19/03) → sản lượng giảm một nửa
Notes: Tuần 15/03–21/03. Sản lượng gần như là bản sao của bức xạ: thời tiết là biến ngoại sinh mạnh nhất.

## Slide 5: Làm sạch log inverter
Bước 2 · Hình 3
Dữ liệu minh họa: thời tiết TMY2 Miami (NREL, kèm pvlib) · PV mô phỏng 5 kWp bằng pvlib · lỗi logger được giả lập
Quy tắc
Số điểm
Trùng thời điểm
→ bỏ
200
Ngoài 0 – 1,2 × kWp
→ bỏ
30
Đứng giá ≥ 1 giờ
→ bỏ
72
Ban đêm
→ gán 0
—
Chart: Trước: log 5 phút (kW)
Chart: Sau: theo giờ (kWh)
spike 21,5 kW ↑
mất tín hiệu ↓
Notes: Bốn quy tắc đơn giản, chạy theo thứ tự. Ban đêm luôn gán 0 dựa trên góc cao mặt trời, nên không cần dữ liệu đêm từ inverter.

## Slide 6: 5 phút → 1 giờ, lấp chỗ trống
Bước 3
Dữ liệu minh họa: thời tiết TMY2 Miami (NREL, kèm pvlib) · PV mô phỏng 5 kWp bằng pvlib · lỗi logger được giả lập
102.788
điểm 5 phút
đầu vào sau bỏ trùng
→
8.760
giờ
lấy trung bình mỗi giờ (cần ≥ 50% điểm)
→
40 + 61
giờ được lấp
≤ 3 giờ: nội suy · > 3 giờ: ước lượng từ GHI
→
0
ô trống
chuỗi liên tục cho cửa sổ trượt
Notes: Gộp về 1 giờ để khớp tần suất thời tiết. Khoảng trống ngắn nội suy tuyến tính; khoảng dài (mất mạng nhiều ngày) ước lượng bằng hồi quy tuyến tính theo GHI.

## Slide 7: Dịch thời tiết lên trước 24 giờ
Bước 4 · Hình 4
Sản lượng PV
nội sinh
Thời tiết gốc
chỉ có quá khứ
Thời tiết +24h
đưa vào TimeXer
dự báo
cần dự báo
t (bây giờ)
168 giờ quá khứ
24 giờ tới
TimeXer chỉ đọc quá khứ → dịch thời tiết để cửa sổ chứa luôn dự báo 24 giờ tới
Notes: Khi huấn luyện, dùng thời tiết thực đo thay cho dự báo (giả định dự báo hoàn hảo). Khi chạy thật, thay bằng dự báo thời tiết của Open-Meteo.

## Slide 8: Đầu ra: một file CSV cho TimeXer
Bước 5 · Hình 5
Dữ liệu minh họa: thời tiết TMY2 Miami (NREL, kèm pvlib) · PV mô phỏng 5 kWp bằng pvlib · lỗi logger được giả lập
date | ghi_lead | cloud_lead | temp_lead | rh_lead | wind_lead | OT
10/02 09:00 | 278 | 100 | 13,9 | 60 | 4,1 | 2,11
10/02 10:00 | 316 | 100 | 15,0 | 54 | 5,2 | 2,65
10/02 11:00 | 320 | 100 | 15,6 | 46 | 6,2 | 2,77
10/02 12:00 | 436 | 100 | 16,1 | 46 | 3,6 | 2,72
10/02 13:00 | 386 | 100 | 17,2 | 46 | 4,6 | 2,66
Đơn vị: GHI W/m² · mây % · nhiệt °C · ẩm % · gió m/s · OT kWh
Train 70%
Val 10%
Test 20%
Train: 6.115 giờ (01/01–12/09) · Val: 874 giờ (12/09–19/10) · Test: 1.747 giờ (19/10–30/12)
Chia theo thời gian, không xáo trộn · chuẩn hóa chỉ fit trên train
Notes: Cột mục tiêu đặt tên OT và để cuối cùng, đúng quy ước Dataset_Custom của repo. Chạy với --data custom --features MS --enc_in 6.

## Slide 9: Bộ dữ liệu sau xử lý
Hình 6
Dữ liệu minh họa: thời tiết TMY2 Miami (NREL, kèm pvlib) · PV mô phỏng 5 kWp bằng pvlib · lỗi logger được giả lập
Chart: Tương quan với PV (giờ ban ngày)
| Bức xạ | Độ ẩm | Nhiệt độ | Gió | Mây
r | 0.97 | -0.51 | 0.33 | 0.29 | -0.17
Chart: Sản lượng tháng (kWh) · năm 6.949
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12
kWh | 460 | 515 | 641 | 708 | 687 | 621 | 678 | 658 | 554 | 530 | 447 | 450
Notes: Bức xạ quyết định gần như toàn bộ; độ ẩm (đại diện cho mây và mưa) đứng thứ hai. Mùa vụ rõ: cao điểm tháng 4–7.

## Slide 10: Chạy lại toàn bộ luồng
python solar/prepare_solar_data.py --source openmeteo --pv-csv inverter.csv
bash scripts/forecast_exogenous/Solar/TimeXer.sh